Основные технические требования

Класс «СПОРТ 50» - стандартные скутеры и специально подготовленные для участия в соревнованиях.

Двигатель

• Разрешено использование только стандартных поршневых систем.

• Максимальный объем цилиндра 50 см³

• Разрешено применение выпускных систем только уровня «спорт»

• Максимальный диаметр диффузора карбюратора - 17.5 мм.

Разрешен тюнинг :

• трансмиссии

• передней и задней подвесок

• тормозной системы

• системы охлаждения

• коммутатора

Дополнительно

• Применение покрышек типа «слик» - запрещено.

• Все светотехнические приборы должны быть заклеены монтажным скотчем, либо удалены со скутера.

• Стартовый номер: красный фон – белая цифра.

Класс «СПОРТ 70» - гоночные скутеры, специально подготовленные для участия в соревнованиях.

Двигатель

• Максимальный рабочий объем - 70 см³

• Максимальный диаметр цилиндра - 47.6 мм.

• Максимальный диаметр диффузора карбюратора - 28 мм.

• Ход поршня должен соответствовать данным завода-изготовителя скутера.

Разрешен тюнинг:

• трансмиссии

• передней и задней подвесок

• тормозной системы

• системы охлаждения

• выпускной системы

• системы зажигания и коммутатора

Также разрешено

• применение покрышек типа «слик».

• установка растяжек жесткости рамы.

• изменение крепления двигателя к раме.

• установка подножек для ног мотоциклетного типа.

Дополнительно

• Все светотехнические приборы (передняя фара, стоп-сигнал и указатели поворотов) должны быть демонтированы со скутера.

• В системе охлаждения двигателей с жидкостным охлаждением применяется дистиллированная вода.

• Стартовый номер: белый фон – черная цифра.

ОБЩАЯ ТЕНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛАССАМ «Спорт 50» и «Спорт 70».

1. Запрещена установка клапана мощности.

2. Сцепление должно быть автоматическое.

3. Максимальный диаметр колесных дисков не должен превышать 16 дюймов.

4. Кузов скутера должен выглядеть как оригинальный и иметь целостный внешний вид.

5. Запрещено изменение колесной базы скутера.

Внимание! Просим всех спортсменов, а также заинтересованных лиц, планирующих свое участие в соревнованиях до 17 мая 2009 года внести свои предложения и замечания, относительно данных правил.